## Slide 1: 数字逻辑设计实验
洪奇军
redflag@zju.edu.cn
移动短号：558983
http://10.78.18.200:8080/Platform/
注册时邮箱格式:学号@st.zju.edu.cn
  http://10.71.45.100/,ftp://10.78.18.201
  2019年9月23日
实验3、集成逻辑门电路的
功能及参数测试

## Slide 2: 提 纲
实验目的
实验设备与材料
实验任务
实验原理
实验内容与步骤

## Slide 3: 实验目的
熟悉基本逻辑门电路的功能、外部电气特性和逻辑功能的特殊用途
熟悉TTL与非门和MOS或非门的封装及管脚功能
掌握主要参数和静态特性的测试方法，加深对各参数意义的理解
进一步建立信号传输有时间延时的概念
进一步熟悉示波器、函数发生器等仪器的使用

## Slide 4: 实验设备与材料
实验设备
  数字示波器RIGOL-DS162 1台
  数字万用表 1只
  电路设计实验箱 1台
实验材料
  两输入与非门74LS00 1片
  两输入或非门CD4001 1片
  电阻
    4.7KΩ电位器 1只
    100Ω /1KW 1只

## Slide 5: 实验任务
验证集成电路74LS00“与非”门的逻辑功能
验证集成电路CD4001“或非”门的逻辑功能
测量集成电路74LS00逻辑门的传输延迟时间tpd
测量集成电路CD4001逻辑门的传输延迟时间tpd
测量集成电路74LS00传输特性与开关门电平VON和VOFF

## Slide 6: 实验原理
数字集成电路的基本参数
扇出系数 No
输出高电平 VoH
输出低电平 VoL
电压传输特性
关门电平 VOFF
开门电平 VON
7.噪音容限
8.平均传输延迟时间 tpd
9.低电平输入电流 IiL
10.高电平输入电流 IiH
11.空载导通功耗 PON
12.空载截止功耗 POFF

## Slide 7: 扇出系数（负载能力）No
扇出系数是数字逻辑器件用来衡量其输出负载能力的一个参数，表征器件的额定输出能力。逻辑器件是二值量化器件，其输出负载能力可折算成驱动多少个同类型逻辑门的数目。在额定输出电压范围内，器件能带动的同型号门的数目称为扇出系数。
74LS00与非门输入电路
  输入A和B为高电平时，T1截止，驱动电流很小
  输入A或B为低电平时，T1导通，驱动电流较大

## Slide 8: 74LS00与非门扇出系数测量
TTL的扇出驱动只要测量输出端为额定低电平时，输出端能吸收多少电流。一般在输出端电压达到最大允许值（≤ 0.4V）时测量这个电流，它也称作最大灌入电流 IoLmax。将这个电流与低电平输入电流IiL 相除即可获得TTL的 扇出系数
No = IoLmax ∕ IiL
最大灌电流IoLmax测量：将输入端A,B悬空或接高电平，调节W使电压表读数为0.4V时，电流表上读数即是IoLmax；也可通过公式 IoLmax = ( VCC − 0.4 ) ∕ ( R + RW ) 计算
然后代入上面的公式计算扇出系数No
最大灌入电流 IoLmax :F输出低电位（ ≤ 0.4V时低电位临点 ）
A,B是高电位

## Slide 9: 低电平输入电流 IiL
低电平输入电流IiL指输入端接地时流过此输入端的电流，也称为输入短路电流，可衡量低电平输入电阻特性
在74LS00中是指一个输入端接地，另一个输入端悬空时输入端流出的电流

## Slide 10: 常用逻辑电平标准
本课程使用的芯片电平主要是TTL和COMS
逻辑电平 | VCC / V | VOH / V | VOL / V | VIH / V | VIL / V | 说明
TTL | 5.0 | ≥ 2.4 | ≤ 0.4 | ≥ 2.0 | ≤ 0.8 | 输入脚悬空时默认为高电平
LVTTL | 3.3 | ≥ 2.4 | ≤ 0.4 | ≥ 2.0 | ≤ 0.8 | 
LVTTL | 2.5 | ≥ 2.0 | ≤ 0.2 | ≥ 1.7 | ≤ 0.7 | 
CMOS | 5.0 | ≥ 4.45 | ≤ 0.5 | ≥ 3.5 | ≤ 1.5 | 输入阻抗非常之大
LVCMOS | 3.3 | ≥ 3.2 | ≤ 0.1 | ≥ 2.0V | ≤ 0.7 | 
LVCMOS | 2.5 | ≥ 2.0 | ≤ 0.1 | ≥ 1.7 | ≤ 0.7 | 
RS232 | ±12~15 | −3 ~ −15 | 3 ~ 15 | −3 ~ −15 | 3 ~ 15 | 负逻辑

## Slide 11: 输出高电平VoH
输出高电平VoH是指当输出端为高电平时的电压，一般大于2.4V，它可衡量输出端高电平负载特性
74LS00的VoH是指在输入端接地或低电平时，输出端为高电平并输出400μA电流时测量的输出电平
当i=400μA时
VoH= 对应输出电平

## Slide 12: 输出低电平VoL
输出低电平VoL是指当输出端为低电平时的输出电压，一般小于0.4V，可衡量输出端低电平负载特性
74LS00的VoL是指在输入端接高电平时，输出端为低电平并灌入4mA电流时测量的输出电平
（1）74LS00输出低电平
（2）输出端灌入4mA电流
（3）VoL输出电平

## Slide 13: 电压传输特性
电压传输特性是指输出电压随输入电压而变化的关系特性。它可以充分显示出门输入输出的逻辑特征，可以反应出二值量化及门开关跃迁是一个连续过渡的过程。
74LS00的电压传输特性曲线如右图，图中标有四个开关参数
  输出高电平VoH
  输出低电平VoL
  开门电平VON
  关门电平VOFF
i | input
o | output
n | noise
s | source
H | High
L | Low

## Slide 14: 关门电平VOFF
关门电平VOFF指使输出电压刚好达到输出转折至额定电平值时的最高输入低电平电压
74LS00的VOFF是当输入电压由零逐渐上升、输出电压逐渐下降，当输出电压刚好降到额定最低高电平2.4V时的最高输入低电平电压。
Voff:Vout=2.4时的Vi的电压值
i | input
o | output
n | noise
s | source
H | High
L | Low

## Slide 15: 开门电平VON
开门电平VON指使输出电压刚好达到输出转折跃迁至另一状态额定电平值时的最低输入高电平电压
在74LS00中是当输入电压由VOFF继续上升，输出电压急剧下降，当输出电压刚好降到额定低电平0.4V时的最低输入高电平电压称VON
Von:Vout=0.4时的Vi的电压值
i | input
o | output
n | noise
s | source
H | High
L | Low

## Slide 16: 噪音容限（Noise Margin）
噪音容限是指加到正常输入值上、且不会在电路的输出产生不可预料变化的最大外部噪音电压。
设额定输入高电平值为VIH，额定输入低电平值为VIL，则
  低电平电平噪声容限
VnL = VOFF－VIL= VOFF－0.8
(VIL ≤ 0.8)=1.36V-0.8V
  高电平电平噪声容限
VnH = VIH－VON = 2.0V－VON
=2.0 V-1.6V

## Slide 17: 平均传输延迟时间tpd
传输时间是一个动态参数，是晶体管PN节电容、分布寄生电容、负载电容等充放电时间引起的输出信号滞后于输入信号一定时间的参数
（寄生的含义就是本来没有在那个地方设计电容，但由于布线之间总是有互容，互容就好像是寄生在布线之间的一样，所以叫寄生电容，又称杂散电容，寄生电容一般是指电感，电阻，芯片引脚等在高频情况下表现出来的电容特性.负载电容是指晶振的两条引线连接IC块内部及外部所有有效电容之和，可看作晶振片在电路中串接电容）
平均传输时间tpd由两部分构成
  从高电平跃迁到低电平滞后时间 tPHL
  从低电平跃迁到高电平滞后时间 tPLH

## Slide 18: 平均传输延迟时间tpd
平均延迟时间一般把电压的最大和最小值的中间50％点作为时间参考点，测出tPHL 和tPLH后求其平均值：
tpd ＝ (tPHL＋tPLH)／2
为提高测量精度，采用环形振荡器测量传输延迟时间：假设每个与非门延迟时间相同，则振荡器周期 T＝6 tpd
一个逻辑门的延迟时间为 T / 6

## Slide 19: 平均传输延迟时间tpd测量原理
74LS00与非门传输延迟测量：3个74LS00门串联，4个可以吗？
CD4001或非门传输延迟测量： 3个74LS00门串联

## Slide 20: 低电平输入电流 IiL
低电平输入电流IiL指输入端接地时流过此输入端的电流，也称为输入短路电流，可衡量低电平输入电阻特性
在74LS00中是指一个输入端接地，另一个输入端悬空时输入端流出的电流

## Slide 21: 低电平输入电流 IiL
低电平输入电流IiL指输入端接地时流过此输入端的电流，也称为输入短路电流，可衡量低电平输入电阻特性
在74LS00中是指一个输入端接地，另一个输入端悬空时输入端流出的电流

## Slide 22: 空载导通功耗 PON
空载导通功耗 PON是指输出端为低电平且不接负载时的器件功耗，用于衡量器件输出导通时的器件功耗
在74LS00中是指输入端均接高电平时，输出端为低电平且不接负载时的器件功耗。
功耗：指的是在单位时间中所消耗的能源的数量，单位为W。电路中指整机或设备所需的电源功率

## Slide 23: 空载截止功耗POFF
空载截止功耗POFF是指输出端为高电平且不接负载时的器件功耗，用于衡量器件输出截止时的器件功耗
在74LS00中是指输入端均接低电平时，输出端为高电平且不接负载时的器件功耗

## Slide 24: 实验内容与测试步骤
验证集成电路74LS00“与非”门的逻辑功能
验证集成电路CD4001“或非”门的逻辑功能
测量集成电路74LS00逻辑门的传输延迟时间tpd
测量集成电路CD4001逻辑门的传输延迟时间tpd
测量集成电路74LS00传输特性与开关门电平VON和VOFF

## Slide 25: 验证74LS00“与非”门逻辑功能
将芯片插入实验箱的IC插座中，注意芯片的方向
按右图连接电路，VCC 接电压5V，地端接地线
高低电平通过S14/S15/S16/S17拨位开关产生，
以真值表顺序遍历输入A,B所有组合，测量A,B及输出F 电压并记入右表
VB(V) | VA(V) | VF(V)

## Slide 26: 74LS00测试接线图

## Slide 27: 验证CD4001 “或非”门逻辑功能
将芯片插入实验箱的IC插座中
按右图连接电路，VCC 接直流5V电压，地端接地线
高低电平通过S14/S15/S16/S17拨位开关产生，
以真值表顺序遍历输入A,B所有组合，测量输入端A,B及输出端F电压值，记录右表
重复步骤3~4，测量其他3个门的逻辑关系并判断门的好坏
VB(V) | VA(V) | VF(V)

## Slide 28: 测量74LS00逻辑门的传输延迟时间tpd
将芯片插入实验箱的IC插座，注意芯片方向
按图连接电路，VCC接5V电源，地端接地线
将示波器接到振荡器的任何一个输入或输出端
调节频率旋钮，测量Vo的波形，读出周期T 并计算传输延迟时间 (30-60ns）
接线要点：74LS00每个与非门的其中
一个引脚接高，其它引脚串联。

## Slide 29: 测量74LS00传输延迟接线图

## Slide 30: 测量CD4001逻辑门的传输延迟时间tpd
将芯片插入实验箱的IC插座，注意芯片方向
按图连接电路，VCC接5V电源，地端接地线
将示波器接入到振荡器的输入或输出端
调节频率旋钮，测量Vo的波形，读出周期T 并计算传输延迟时间
(500-1000ns)
接线要点：CD4001 每个或非门的其中
一个引脚接地，其它引脚串联即可。

## Slide 31: 测量74LS00传输特性与开关门电平VON和VOFF
将芯片插入实验箱的IC插座
按图连接电路（见下页）
将直流电表分别接入 A 端和与非门的输出2Y端
从b端往a端缓慢调节电位器W，观察Vi ,Vo 两电压表的读数，并记录数据填入表格
根据表格数据画出曲线图，并求VON和VOFF

## Slide 32: 测量74LS00传输特性与开关门电平VON和VOFF

## Slide 33: 测量74LS00传输特性接线图

## Slide 34: 实验箱面板说明-生产高低电平
生产高低电平的电路图,实验板内部给你接好的,不需要你自己接线,通过拨位开关,插孔S1~S6能直接输出高电平和低电平。

## Slide 35: 实验箱面板说明
通用IC插座
通用IC插座插口编号

## Slide 36: 电路设计实验箱说明
运算放大器，简称运放，是具有很高放大倍数的电路单元。（一种线性集成电路）。运用方面：微弱信号进行放大，还可做为反相、电压 跟随器，可对电信号做加减法运算。在音响方面也使用得最多。例如前级放大、 缓冲，耳机放大器绝大部分使用的还是集成运算放大器（除有部分使用分立元件，电子管外）。会用到稳压电路上，制作高精度的稳压滤波电路。

## Slide 37: 实验箱面板说明
通过调节电位器输出0v -- 5v

## Slide 38: 实验箱面板说明
通过调节电位器输出0v -- 5v
电位器W1
电位器W2
电位器W1、W2输出信号插孔
（电源VCC和地已经在内部接好）
直流电压表输入信号插孔

## Slide 39: 实验室规章制度
1.不能在实验室内吃零食和就餐。订餐请到走道上就餐。
2.实验结束时请关闭电脑主机电源，勿关显示器电源，后面实验同学以为电脑坏了。
3.Sword实验箱的盖子不要合上，关闭各种仪器的电源。
4.实验结束后请整理好椅子，实验签到需写上Sword实验箱号。

## Slide 40
Thank You !